| Intitulé | Thème : REALISER DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT SUR L’ENVELOPPE INTERIEURE D’UN BATIMENT Action N° C 1 REALISER UN PLAFOND EN PLAQUES SUR OSSATURES METALLIQUES SUSPENDUES |
| --- | --- |
| Durée | Nombre de jours (découpage) 2 jours soit 14 heures |  |
| Contexte | La finalité de cette formation est de renforcer les compétences transversales des agents de maintenance générales des bâtiments des installations et des équipements des petites structures sanitaires et sociales. |
| Objectifs | Acquérir et/ou consolider les connaissances et les compétences nécessaires dans les domaines les plus fréquemment rencontrés en petites structures et dans un contexte isolé Faciliter la mise en œuvre pratique des connaissances acquises dans les domaines qui ne justifient pas l’intervention d’entreprises spécialisées Réactualiser les connaissances en hygiène et en sécurité nécessaires lors des interventions Savoir poser, à l'intérieur d'une pièce et à partir d'une cote de niveau définie, en sous face d'un plancher existant, un plafond en plaques de plâtre sur ossature métallique en utilisant l'outillage électroportatif et manuel du plaquiste et le matériel pour travail en hauteur (PIRL) |
| Programme pédagogique -déroulé- | Poser, à partir d'une cote de niveau donnée, à l'intérieur d'une pièce et en dessous d'une structure horizontale existante, un plafond en plaques de plâtre type ba13 ou 10 vissées en sous-face d'une ossature métallique, en garantissant le niveau et la planimétrie du plafond et en assurant la finition entre plaques et à la périphérie du plafond Tracer les rives et l'entraxe des fourrures du plafond Positionner l'ossature métallique d'un plafond suspendu Poser les plaques de plâtre en plafond en utilisant un lève-plaques et en respectant le nombre de points de vissage Traiter les joints entre plaques de plâtre en plafond et assurer la finition et le rendu Savoir lire et/ou réaliser un plan ou un croquis Réaliser les métrés et les bons de commande Implanter par rapport au trait de niveau des 1 m et d'équerre par rapport à un mur de référence Réaliser un calepinage des plaques et une distribution des ossatures Installer et utiliser en sécurité échafaudage sur pied, lève plaques Utiliser les outillages et les accessoires de fixation appropriés aux supports en place Mettre en œuvre tous types de plaques (manutention, coupe, positionnement, vissage….) Réaliser des joints avec bandes papier et produit à lisser |
| Méthodes de formation | Une pédagogie centrée sur le geste professionnel : il est le fil rouge intégrateur qui rythme les séquences de formation (80% du temps de formation est axé sur la mise en œuvre) et qui permet d’articuler dans un même temps : savoirs théoriques savoirs techniques savoirs faire et savoirs être sur son poste de travail |
| Public | Les agents de maintenance, agents techniques et ouvriers de maintenance des structures de la région Centre |
| Profil des Intervenants | La formation sera assurée par des professionnels du secteur du bâtiment. Ces formateurs ont déjà réalisé des actions de formation similaires auprès d’entreprises des secteurs publics et privés. Nos formateurs sont tous issus de l’entreprise et disposent d’un haut niveau de qualification et d’une solide expérience professionnelle (au moins 5 années d’exercice sont exigées) dans leur métier. Après une sélection rigoureuse centrée sur des essais professionnels, une formation pédagogique individualisée est prodiguée à chacun. |
| Organisme | AFPA région centre et ANFH CENTRE |